## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحيم

## Slide 2
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tlemcen
Faculté de Technologie
Département de Génie Civil
Mémoire pour l'Obtention du Diplôme
Master en Génie Civil
Option : Structure
Thème
ETUDE TECHNICO-MANAGERIALE D’UN BATIMENT A USAGE MULTIPLE « 2 SS+RDC+12 ETAGES » EN BETON ARME
Présenté par:
RAMDANI Mohamed
HAROUAT Amina
Devant le jury composé de :
Mr HASSAINE. N Président
Mme AYAD. F Examinatrice
Mr HOUTI .F.B Encadreur
Mr HAMZAOUI .F Encadreur
Promotion 29 juin 2019

## Slide 3
Plan de travail
1
Problématique
Présentation de l’ouvrage
2
3
Pré-dimensionnement et descente des charges
4
Etude des éléments secondaires
5
Etude dynamique
6
Ferraillage des éléments structuraux
7
Etude de l’infrastructure
8
Etude managériale
9
Etude thermique
CONCLUSION

## Slide 4
Problématique :
Depuis l’indépendance, l’Algérie a subi des changements radicaux, qui touchaient tous les domaines, surtout ceux de construction urbaine, ces derniers temps elle tenait à construire plus des bâtiments de type collectif et plus des projets de ce thème (AADL, CNEP…etc) avec un taux de plus en plus élevé, Pourquoi ?
Afin de réduire l’effet de cette croissance, les constructions en élévation sont privilégiées.
.

## Slide 5
L’objectif :
* suivre les nouvelles techniques de constructions (la construction parasismique) qui exigent l’utilisation des voiles en (B.A) pour éviter les risques naturels.
* faire appel aux notions de management pour définir les propriétés du projet.
* Vérifier la structure par une étude thermique pour avoir l’influence des effets thermique dans les éléments exposés .
Séisme de boumerdes 21 mai 2003 à 19 h 44 Sa magnitude a été de 6,7

## Slide 6
Présentation de l'ouvrage

## Slide 7
Description du bâtiment :
Le sous-sol et L’entre sol sont destiné comme des parkings.
Le rez-de-chaussée (RDC) est destiné comme un étage commercial.
Le 1er étage à usage bureautique.
du 2ème au 12ème étage à usage d’habitation comporte 5 appartements (F3a, F3b, F4a, F4b, F5).
Caractéristiques géométrique :
49,92 m
33,10 m
28,40 m
Caractéristique géotechnique :
Caractéristiques dynamique :
Zone de faible sismicité (Zone I) (Groupe 1B).

## Slide 8
Pré-dimensionnement et descente des charges
1-Pré dimensionnement :
Plancher corps creux :
L : La plus grande portée entre nu, entre poutrelle.
: L’épaisseur du plancher.
25 cm
5 cm dalle de compression
20 cm corps creux

## Slide 9
b) Les poutres :
L : La plus grande portée entre axes des poteaux.
55cm
30 cm
poutre secondaire
30cm
45cm
20cm
30cm
poutre palière
poutre principale
h

## Slide 10
c) Les poteaux :
Niveau | a , b (cm) | Niveau | a , b (cm)
Sous-sol | 70 | Étage 6 | 50
L’entre sol | 70 | Étage 7 | 50
RDC | 65 | Étage 8 | 45
Étage 1 | 65 | Étage 9 | 45
Étage 2 | 60 | Étage 10 | 40
Étage 3 | 60 | Étage 11 | 40
Étage 4 | 55 | Étage 12 | 35
Étage 5 | 55 | buanderie | 35
Pré-dimensionnement des poteaux.
Niveau | a , b (cm) | Niveau | a , b (cm)
Sous-sol | 80 | Étage 6 | 60
L’entre sol | 80 | Étage 7 | 60
RDC | 75 | Étage 8 | 55
Étage 1 | 75 | Étage 9 | 55
Étage 2 | 70 | Étage 10 | 55
Étage 3 | 70 | Étage 11 | 55
Étage 4 | 65 | Étage 12 | 55
Étage 5 | 65 | buanderie | 55
Dimensions des poteaux après les différents vérifications.

## Slide 11
d) Les voiles :
Niveau | he (cm) | Epaisseur (cm) | L min (cm)
Sous-sols | 286 | 20 | 80
entre sol | 286 | 20 | 80
RDC | 337 | 20 | 80
1er étage | 332 | 20 | 80
Du 2éme au 12éme étage | 281 | 15 | 60
L
a
longrine
poutre

## Slide 12
2-Descente des charges :
Etages | G (KN/m²) | Q (KN/m²)
Sous-sol | 6,96 | 2,5
RDC | 7,36 | 5
1er étage | 7,36 | 2,5
Étage courant | 5,86 | 1,5
Terrasse accessible | 5,02 | 1,5
Terrasse inaccessible | 7,03 | 1
D’après DTR B.C.2.2 :

## Slide 13
étude des éléments secondaires
1- Poutrelles :
Niveau | Type | Ferraillage | 
 |  | Travée | Appui
Etage courant | 11 | 3T12 | 2T16
 | 12 | 3T12 | 2T16
 | 13 | 2T12 | 2T16
 | 14 | 2T12 | 1T16+1T14
 | 15 | 2T12 | 1T16+1T14
 | 16 | 2T12 | 2T12
 | 17 | 2T12 | 1T16+1T14
Terrasse acc | 18 | 2T12 | 2T14
 | 19 | 2T12 | 1T16+1T14
 | 20 | 2T12 | 2T14
Terrasse inacc | 21 | 2T12 | 2T16
 | 22 | 3T12 | 2T12
Coupe en travée (type 13 Etage courant)
Coupe en appui (type 13 Etage courant)

## Slide 14
2- Plancher dalle pleine :
Niveau | Ferraillage |  |  |  |  | 
 | Travée |  |  | Appui |  | 
 | Ast (cm²/ml) | Ar (cm²/ml) | St (cm) | Ast (cm²/ml) | Ar (cm²/ml) | St (cm)
Sous-sol | 6T10 | 5T10 | 20 | 5T10 | 5T10 | 25
RDC | 5T12 | 5T10 | 25 | 5T10 | 5T10 | 25
1er étage | 6T10 | 5T10 | 20 | 5T10 | 5T10 | 25

## Slide 15
25 cm
25 cm
3T12
3T12
3- Poutre noyée :
4- Poutre palière :
30 cm
20 cm
3T12
3T14
5- Les escaliers :
 | Type 1 | Type 2 | Type 3
 | Volée 1 et 2 | Volée 1 | Volée 1 et 2
ferraillage (cm²/ml) | choisi | choisi | choisi
travée | 7T12 | 9T12 | 7T12
appui | 6T10 | 7T10 | 7T10
Ar (répartition) | 5T8 | 6T8 | 6T8
Espacement en travée | 15 cm | 12 cm | 15 cm
Espacement en appui | 17 cm | 15 cm | 15 cm

## Slide 16
Type 2 (entre RDC et les autres étages)

## Slide 17
6- La rampe d’accès des véhicules :
6,01 m
4,88 m
20 cm
Nappe inférieure du ferraillage de la rampe d’accès
Nappe supérieure du ferraillage de la rampe d’accès

## Slide 18
Coupe transversal de l’acrotère type 1 et 2
Vue en plan de l’acrotère type 1 et 2
7- L’acrotère :
Type 1 : acrotère du terrasse inaccessible h = 60 cm
Type 2 : acrotère du terrasse accessible h = 100 cm

## Slide 19
8- Balcon :
Vue en coupe du balcon

## Slide 20
9- Dalle d’ascenseur :
Ferraillage sens XX et YY |  |  | 
En travée (cm²/ml) | En appui (cm²/ml) | Armature de répartition (cm²/ml) | St (cm)
4T10 | 4T10 | 4T10 | 25

## Slide 21
étude dynamique
1- Modélisation de la structure :
La modélisation de notre bâtiment a été effectuée à l’aide de logiciel SAP2000 version 14.2.4 qui est un outil d’informatique de calcul des structures automatique basé sur la méthode des éléments finis.
2- Méthodes utilisées pour les calculs :
Méthode statique équivalente
Méthode d’analyse modale spectrale

## Slide 22
3- Disposition des voiles :
Disposition 5 (Model final)
Disposition 1
Disposition 2
Disposition 3
Disposition 4
- Noyau :
4 premiers niveaux → V30
Le reste des niveaux → V25
- Les voiles périphérique :
tous les niveaux → V20

## Slide 23
4- Participation massique :
Dispositions | Mode | Déplacement |  |  |  | Mode considéré | SumUX | SumUY
1 | 1 | rotation | 2,07 | 0,78 | 0,84 | 11 | 0,95053 | 0,92668
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
2 | 1 | rotation | 0,90 |  |  | 11 | 0,94393 | 0,93582
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
3 | 1 | rotation | 0,90 |  |  | 11 | 0,93127 | 0,93758
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
4 | 1 | translation | 0,89 |  |  | 11 | 0,93679 | 0,93761
 | 2 | rotation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
5 | 1 | translation | 0,86 |  |  | 11 | 0,93939 | 0,9362
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
Dispositions | Mode | Déplacement |  |  |  | Mode considéré | SumUX | SumUY
1 | 1 | rotation | 2,07 | 0,78 | 0,84 | 11 | 0,95053 | 0,92668
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
2 | 1 | rotation | 0,90 |  |  | 11 | 0,94393 | 0,93582
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
3 | 1 | rotation | 0,90 |  |  | 11 | 0,93127 | 0,93758
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
4 | 1 | translation | 0,89 |  |  | 11 | 0,93679 | 0,93761
 | 2 | rotation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 
5 | 1 | translation | 0,86 |  |  | 11 | 0,93939 | 0,9362
 | 2 | translation |  |  |  |  |  | 
 | 3 | rotation |  |  |  |  |  | 

## Slide 24
5- Méthode statique équivalente :
V=(A.D.Q.W)/R
A
Coefficient d’accélération de la zone
D amplification dynamique
Q
Facteur de qualité
W
Poids totale de la structure
R
Coefficient de comportement
A
Coefficient d’accélération de la zone
D amplification dynamique
Q
Facteur de qualité
W
Poids totale de la structure
R
Coefficient de comportement
A = 0,12
= 1,53
= 1,53
R = 3,5
Q = 1,25
W = 123111,56 KN
8072.60 KN

## Slide 25
6- Répartition des efforts élastiques en chaque étage :
Ft = 0.07T
Si T > 0.7s
Ft = 0 Si T ≤ 0.7s
Niveau | Force fi (KN) | Niveau | Force fi (KN)
Sous-Sol | 86,28 | 6ème étage | 552,86
L’entre sol | 191,22 | 7ème étage | 608,76
RDC | 296,91 | 8ème étage | 664,00
1er étage | 298,48 | 9ème étage | 719,03
2ème étage | 323,91 | 10ème étage | 773,47
3ème étage | 382,17 | 11ème étage | 827,77
4ème étage | 439,64 | 12ème étage | 827,67
5ème étage | 496,61 | buanderie | 97,83

## Slide 26
7- Vérifications
1- Vérification du coefficient de comportement R :
D’après le RPA99/Version2003, Les voiles de contreventements doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales (ELS) ou bien (ELU).
On considère que la sollicitation horizontale est reprise uniquement par des voiles.
 | Sous sollicitation verticale | Sous sollicitation horizontale | 
Voile (x) | 28,54 % | Selon x | 96,28 %
 |  | Selon y | 91,54 %
Portique (x) | 71,45 % | Selon x | 3,72 %
 |  | Selon y | 8,46 %
Les conditions sont vérifiées. Donc on garde le coefficient de comportement R = 3,5.

## Slide 27
2- Vérification vis-à-vis des déformations :
D’après le RPA99/Version2003, Les déplacements relatifs latéraux d’un étage par rapport aux étages qui lui sont adjacents ne doivent pas dépasser 1% de sa hauteur :
Niveau | x (cm) | y (cm) | 1%he (cm) | Vérif
Sous-sol | 0,19 | 0,24 | 3,06 | C.V
L’entre sol | 0,40 | 0,44 | 3,06 | C.V
RDC | 0,63 | 0,69 | 3,57 | C.V
Étage 1 | 0,79 | 0,94 | 3,57 | C.V
Étage 2 | 0,84 | 1,06 | 3,06 | C.V
Étage 3 | 0,92 | 1,13 | 3,06 | C.V
Étage 4 | 0,96 | 1,17 | 3,06 | C.V
Étage 5 | 0,97 | 1,16 | 3,06 | C.V
Niveau |  |  | 1%he (cm) | Vérif
Sous-sol | 0,19 | 0,24 | 3,06 | C.V
L’entre sol | 0,40 | 0,44 | 3,06 | C.V
RDC | 0,63 | 0,69 | 3,57 | C.V
Étage 1 | 0,79 | 0,94 | 3,57 | C.V
Étage 2 | 0,84 | 1,06 | 3,06 | C.V
Étage 3 | 0,92 | 1,13 | 3,06 | C.V
Étage 4 | 0,96 | 1,17 | 3,06 | C.V
Étage 5 | 0,97 | 1,16 | 3,06 | C.V
Niveau | x (cm) | y (cm) | 1%he (cm) | Vérif
Étage 6 | 0,97 | 1,15 | 3,06 | C.V
Étage 7 | 0,95 | 1,10 | 3,06 | C.V
Étage 8 | 0,92 | 1,05 | 3,06 | C.V
Étage 9 | 0,88 | 0,99 | 3,06 | C.V
Étage 10 | 0,84 | 0,93 | 3,06 | C.V
Étage 11 | 0,80 | 0,86 | 3,06 | C.V
Étage 12 | 0,76 | 0,80 | 3,06 | C.V
buanderie | 2,89 | 2,96 | 3,06 | C.V
Niveau |  |  | 1%he (cm) | Vérif
Étage 6 | 0,97 | 1,15 | 3,06 | C.V
Étage 7 | 0,95 | 1,10 | 3,06 | C.V
Étage 8 | 0,92 | 1,05 | 3,06 | C.V
Étage 9 | 0,88 | 0,99 | 3,06 | C.V
Étage 10 | 0,84 | 0,93 | 3,06 | C.V
Étage 11 | 0,80 | 0,86 | 3,06 | C.V
Étage 12 | 0,76 | 0,80 | 3,06 | C.V
buanderie | 2,89 | 2,96 | 3,06 | C.V

## Slide 28
3- Justification de l’effort normal réduit :
Le RPA99/version2003 exige de vérifier l’effort normal de compression de calcul qui est limité par la condition suivante : 𝜇 = 0,3
Niveau | (A=B) (m) | 𝜇 | 𝜇 < 0,3
Sous-sol | 0,70 | 0,36 | CNV
L’entre sol | 0,70 | 0,35 | CNV
RDC | 0,65 | 0,36 | CNV
Etage 1 | 0,65 | 0,32 | CNV
Etage 2 | 0,60 | 0,34 | CNV
Etage 3 | 0,60 | 0,31 | CNV
Etage 4 | 0,55 | 0,33 | CNV
Etage 5 | 0,55 | 0,29 | CV
Etage 6 | 0,50 | 0,31 | CNV
Etage 7 | 0,50 | 0,26 | CV
Etage 8 | 0,45 | 0,26 | CV
Etage 9 | 0,45 | 0,21 | CV
Etage 10 | 0,40 | 0,20 | CV
Etage 11 | 0,40 | 0,13 | CV
Etage 12 | 0,35 | 0,09 | CV
buanderie | 0,35 | 0,03 | CV
Niveau | (A=B) (m) | 𝜇 | 𝜇 < 0,3
Sous-sol | 0,80 | 0,29 | CV
L’entre sol | 0,80 | 0,28 | CV
RDC | 0,75 | 0,28 | CV
Etage 1 | 0,75 | 0,25 | CV
Etage 2 | 0,70 | 0,26 | CV
Etage 3 | 0,70 | 0,25 | CV
Etage 4 | 0,65 | 0,25 | CV
Etage 5 | 0,65 | 0,22 | CV
Etage 6 | 0,60 | 0,22 | CV
Etage 7 | 0,60 | 0,19 | CV
Etage 8 | 0,55 | 0,18 | CV
Etage 9 | 0,50 | 0,18 | CV
Etage 10 | 0,45 | 0,16 | CV
Etage 11 | 0,40 | 0,13 | CV
Etage 12 | 0,35 | 0,09 | CV
buanderie | 0,35 | 0,04 | CV
La nouvelle justification de l’effort normal réduit après l’augmentation des dimensions de poteaux
Justification de l’effort normal réduit dans tous les étages

## Slide 29
4- Vérification de l’effet P-Δ :
Les effets du 2ème ordre (ou effet P-Δ), peuvent être négligés dans le cas des bâtiments, si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux :
Niveau | hk (m) |  |  | 
Sous-sol | 3,06 | 0,01 | 0,01 | C.V
L’entre sol | 3,06 | 0,01 | 0,02 | C.V
RDC | 3,57 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 1 | 3,57 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 2 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 3 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 4 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 5 | 3,06 | 0,03 | 0,03 | C.V
Niveau | hk (m) |  |  | 
Sous-sol | 3,06 | 0,01 | 0,01 | C.V
L’entre sol | 3,06 | 0,01 | 0,02 | C.V
RDC | 3,57 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 1 | 3,57 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 2 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 3 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 4 | 3,06 | 0,03 | 0,04 | C.V
Étage 5 | 3,06 | 0,03 | 0,03 | C.V
Niveau | hk (m) |  |  | 
Étage 6 | 3,06 | 0,03 | 0,03 | C.V
Étage 7 | 3,06 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 8 | 3,06 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 9 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 10 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 11 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 12 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
buanderie | 3,06 | 0,07 | 0,07 | C.V
Niveau | hk (m) |  |  | 
Étage 6 | 3,06 | 0,03 | 0,03 | C.V
Étage 7 | 3,06 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 8 | 3,06 | 0,02 | 0,03 | C.V
Étage 9 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 10 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 11 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
Étage 12 | 3,06 | 0,02 | 0,02 | C.V
buanderie | 3,06 | 0,07 | 0,07 | C.V

## Slide 30
5- Vérification de la stabilité au renversement :
e =
Sens x :
e = 1.77 < = 8.125 m  Condition vérifie
Sens y :
e = 1.77 < = 6.9525 m  Condition vérifie
6- Justification de la largeur des joints sismiques :
D’après le RPA99/Version2003, La largeur minimale d (min) satisfait la condition suivante : d (min) = 15 mm + (𝛿1 + 𝛿2) mm ≥ 40 mm
dx (min) = 252.86 mm ≥ 40 mm Condition vérifiée.
dy (min) = 290.68 mm ≥ 40 mm Condition vérifiée.
Finalement, on prend un joint de (d = 300 mm = 30 cm)

## Slide 31
7- Vérification de la résultante sismique :
≥ 80%
SENS | Vstatique | 0,8Vstatique | Vdynamique | Vdyn >0,8Vstat
X | 7586,61 | 6069,28 | 7711,03 | CV
Y | 7586,61 | 6069,28 | 8270,041 | CV

## Slide 32
ferraillage des éléments structuraux
Eléments structuraux
poteaux
poutres
voiles

## Slide 33
Niveau | B (cm2) | Ferraillage longitudinal (cm²) | Ferraillage transversal (cm²)
Sous-sol | 8080 | 12T20 + 4T16 | 10Ø10
L’entre sol | 8080 | 12T20 + 4T16 | 10Ø10
RDC | 7575 | 10T20 + 6T14 | 8Ø10
1er étage | 7575 | 10T20 + 6T14 | 8Ø10
2ème étage | 7070 | 12T16 + 4T20 | 8Ø10
3ème étage | 7070 | 12T16 + 4T20 | 8Ø10
4ème étage | 6565 | 16T16 | 8Ø10
5ème étage | 6565 | 16T16 | 8Ø10
6ème étage | 6060 | 10T16 + 6T12 | 6Ø10
7ème étage | 6060 | 10T16 + 6T12 | 6Ø10
8ème étage | 5555 | 16T14 | 6Ø10
9ème étage | 5050 | 14T14 | 6Ø8
10ème étage | 4545 | 14T14 | 6Ø8
11ème étage | 4040 | 12T14 | 6Ø8
12ème étage | 3535 | 10T14 | 6Ø8
buanderie | 3535 | 10T14 | 6Ø8
Niveau | B (cm2) | Ferraillage longitudinal (cm²) | Ferraillage transversal (cm²)
Sous-sol |  | 12T20 + 4T16 | 10Ø10
L’entre sol |  | 12T20 + 4T16 | 10Ø10
RDC |  | 10T20 + 6T14 | 8Ø10
1er étage |  | 10T20 + 6T14 | 8Ø10
2ème étage |  | 12T16 + 4T20 | 8Ø10
3ème étage |  | 12T16 + 4T20 | 8Ø10
4ème étage |  | 16T16 | 8Ø10
5ème étage |  | 16T16 | 8Ø10
6ème étage |  | 10T16 + 6T12 | 6Ø10
7ème étage |  | 10T16 + 6T12 | 6Ø10
8ème étage |  | 16T14 | 6Ø10
9ème étage |  | 14T14 | 6Ø8
10ème étage |  | 14T14 | 6Ø8
11ème étage |  | 12T14 | 6Ø8
12ème étage |  | 10T14 | 6Ø8
buanderie |  | 10T14 | 6Ø8
1- Poteaux :
Ferraillage des poteaux
sous-sol

## Slide 34
2- Poutres :
Poutre | Niveau | Ferraillage longitudinal |  | Ferraillage transversal |  | 
 |  | Appui (cm²) | Travée (cm²) | (cm²) | St zone nodale (cm) | St zone courante (cm)
P.P | SS, l’entre sol, RDC et étage 1 | 6T16 | 6T14 | 4T8 | 10 | 15
 | Étage 2,3,4 | 3T20+6T16 | 6T16 |  |  | 
 | Étage 5,6 | 3T20+6T16 | 6T16 |  |  | 
 | Étage 7, 8, 9, 10, 11,12 | 9T16 | 6T14 |  |  | 
 | buanderie | 9T16 | 6T14 |  |  | 
P.S | SS, l’entre sol, RDC et étage 1 | 3T12+3T14 | 3T12+3T14 | 2T8 |  | 
 | Étage 2,3,4 | 6T14 | 6T12 |  |  | 
 | Étage 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 | 3T14+3T16 | 6T12 |  |  | 
 | buanderie | 6T12 | 6T12 |  |  | 
Poutre | Niveau | Ferraillage longitudinal |  | Ferraillage transversal |  | 
 |  | Appui (cm²) | Travée (cm²) |  | St zone nodale (cm) | St zone courante (cm)
P.P | SS, l’entre sol, RDC et étage 1 | 6T16 | 6T14 | 4T8 | 10 | 15
 | Étage 2,3,4 | 3T20+6T16 | 6T16 |  |  | 
 | Étage 5,6 | 3T20+6T16 | 6T16 |  |  | 
 | Étage 7, 8, 9, 10, 11,12 | 9T16 | 6T14 |  |  | 
 | buanderie | 9T16 | 6T14 |  |  | 
P.S | SS, l’entre sol, RDC et étage 1 | 3T12+3T14 | 3T12+3T14 | 2T8 |  | 
 | Étage 2,3,4 | 6T14 | 6T12 |  |  | 
 | Étage 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 | 3T14+3T16 | 6T12 |  |  | 
 | buanderie | 6T12 | 6T12 |  |  | 

## Slide 35
ferraillage de poutre principale étage 1

## Slide 36
Vérification des zones nodales :
Poteau
Poutre
MW
Me
Mn
Ms
Mn + Ms Mw + Me MR (poutre)

## Slide 37
Niveau | Section du poteau (cm²) | N × Ø | MR (Poutre PP) (MN.m) | MR (Poteau) (MN.m) | MR(Poutre PP) < MR(Poteau)
Sous-sol | 8080 | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
L’entre sol | 8080 | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
RDC | 7575 | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 1 | 7575 | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 2 | 7070 | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 3 | 7070 | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 4 | 6565 | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 5 | 6565 | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 6 | 6060 | 10T16 + 6T12 | 0,92113 | 1,01050 | CV
Etage 7 | 6060 | 10T16 + 6T12 | 0,77908 | 1,01050 | CV
Etage 8 | 5555 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 9 | 5050 | 14T14 | 0,77908 | 0,67460 | CNV
Etage 10 | 4545 | 14T14 | 0,77908 | 0,60714 | CNV
Etage 11 | 4040 | 12T14 | 0,77908 | 0,46255 | CNV
Etage 12 | 3535 | 10T14 | 0,77908 | 0,33724 | CNV
buanderie | 3535 | 10T14 | 0,77908 | 0,33724 | CNV
Niveau | Section du poteau (cm²) | N × Ø | MR (Poutre PP) (MN.m) | MR (Poteau) (MN.m) | MR(Poutre PP) < MR(Poteau)
Sous-sol |  | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
L’entre sol |  | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
RDC |  | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 1 |  | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 2 |  | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 3 |  | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 4 |  | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 5 |  | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 6 |  | 10T16 + 6T12 | 0,92113 | 1,01050 | CV
Etage 7 |  | 10T16 + 6T12 | 0,77908 | 1,01050 | CV
Etage 8 |  | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 9 |  | 14T14 | 0,77908 | 0,67460 | CNV
Etage 10 |  | 14T14 | 0,77908 | 0,60714 | CNV
Etage 11 |  | 12T14 | 0,77908 | 0,46255 | CNV
Etage 12 |  | 10T14 | 0,77908 | 0,33724 | CNV
buanderie |  | 10T14 | 0,77908 | 0,33724 | CNV
Vérification des nœuds (Poteaux-Poutres)

## Slide 38
Niveau | Section du poteau (cm²) | N × Ø | MR (Poutre PP) (MN.m) | MR (Poteau) (MN.m) | MR(Poutre PP) < MR(Poteau)
Sous-sol | 80x80 | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
L’entre sol | 80x80 | 12T20 + 4T16 | 0,51910 | 2,29097 | CV
RDC | 75x75 | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 1 | 75x75 | 10T20 + 6T14 | 0,77908 | 1,90925 | CV
Etage 2 | 70x70 | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 3 | 70x70 | 12T16 + 4T20 | 0,92113 | 1,60841 | CV
Etage 4 | 65x65 | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 5 | 65x65 | 16T16 | 0,92113 | 1,30917 | CV
Etage 6 | 60x60 | 10T16 + 6T12 | 0,92113 | 1,01050 | CV
Etage 7 | 60x60 | 10T16 + 6T12 | 0,77908 | 1,01050 | CV
Etage 8 | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 9 | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 10 | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 11 | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Etage 12 | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
buanderie | 55x55 | 16T14 | 0,77908 | 0,84812 | CV
Vérification des nœuds (Poteaux-Poutres) après l’augmentation des sections

## Slide 39
3- Voiles de contreventement :
a) Dimensions des voiles de contreventement :
 | Epaisseur (cm) | 
Voiles | Noyau | périphérique
2 Sous-sol, RDC, 1er étage | 30 cm | 20 cm
Les autres étages | 25 cm | 20 cm

## Slide 40
b) Ferraillage des voiles de contreventement :
Niveau | Voile de contreventement | Ferraillage | 
 |  | (cm²) | (cm²)
Sous-sol + l’entre sol + RDC + étage 1 | Voile 1 | 24T12 | 24T12
 | Voile 2 | 21T12 | 21T12
 | Voile 3 | 19T12 | 19T12
 | Voile 4 | 24T12 | 24T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12
Étage (2, 3) | Voile 1 | 24T12 | 19T12
 | Voile 2 | 19T12 | 19T12
 | Voile 3 | 16T12 | 16T12
 | Voile 4 | 21T12 | 21T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12
Étage 4 jusqu’à la buanderie | Voile 1 et Voile 2 | 19T12 | 19T12
 | Voile 3 | 16T12 | 16T12
 | Voile 4 | 21T12 | 21T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12
Niveau | Voile de contreventement | Ferraillage | 
Sous-sol + l’entre sol + RDC + étage 1 | Voile 1 | 24T12 | 24T12
 | Voile 2 | 21T12 | 21T12
 | Voile 3 | 19T12 | 19T12
 | Voile 4 | 24T12 | 24T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12
Étage (2, 3) | Voile 1 | 24T12 | 19T12
 | Voile 2 | 19T12 | 19T12
 | Voile 3 | 16T12 | 16T12
 | Voile 4 | 21T12 | 21T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12
Étage 4 jusqu’à la buanderie | Voile 1 et Voile 2 | 19T12 | 19T12
 | Voile 3 | 16T12 | 16T12
 | Voile 4 | 21T12 | 21T12
 | Voile 5 et Voile 9 | 16T12 | 16T12
 | Voile 6 et Voile 7 | 15T12 | 15T12
 | Voile 8 | 19T12 | 19T12

## Slide 41
16T12
Sa=10 cm
Ø8
S=20 cm
L /10 = 0,59 m
L = 5,9 m
L /10 = 0,59 m
Vue en plan du ferraillage voile 5

## Slide 42
4- Voile périphérique (sous -sol) :
0.15 m
Surcharge q=10 KN/m²
3.06 m
Remblais
b) Ferraillage des voiles périphériques :
a) Présentation du voile périphérique :
Ferraillage | En travée (cm²/ml) | En appui (cm²/ml)
Selon x | 8T10 | 4T10
Selon y | 4T10 | 4T10
Poids volumique ɣ () | Angle de frottement interne (°) | Cohésion C (KN/m2)
19,4 | 30 | 0,39
 |  | Cohésion C (KN/m2)
19,4 | 30 | 0,39
T10
L=100 cm
Sa
S
Ø8
L /10=10 cm
L /10=10 cm
Exemple ferraillage du Voile périphérique

## Slide 43
étude de l’infrastructure
Calcul des fondation
Radier général
Solution adéquate
Semelles filantes
Non pas été retenues à cause de leurs
chevauchement
Semelles isolées

## Slide 44
1- Dimensions du radier :
Déborde = 0,8 m
Nervure = (1,50*1,00)
La dalle = 0,8 m

## Slide 45
 | Ferraillage adopté (cm²/ml) |  |  | Espacement (cm) | 
Dalle | Travée | X, Y | 12T16 | 10 | 
 | Appui | X, Y | 12T20 |  | 
Nervure | Travée | X | 16T16 | Zone nodale 10 | Zone courante 15
 |  | Y | 14T16+2T20 |  | 
 | Appui | X | 16T16 |  | 
 |  | Y | 14T16 |  | 
2- Ferraillage du radier :
Ferraillage de la dalle dans les deux sens

## Slide 46
Ferraillage de la nervure dans le sens X :
Ferraillage de la nervure dans le sens Y :

## Slide 47
Étude managériale
1- Cycle de vie d’un projet :

## Slide 48
promoteur HAMZA CHERIF GHOUTI
ENTREPRISE HAMZA CHERIF GHOUTI
L.T.P.O
B.E
BOUZIANI
CTC
S.A.A
2- les différents intervenants de notre projet :

## Slide 49
3- les priorités du projet (PP) :
Délais
Coûts
Qualité
Risque
4- Matrice de priorité :
 | délai | performance | coût
contraindre |  |  | 
améliorer |  |  | 
accepter |  |  | 

## Slide 50
Le système convenable à notre projet est PDCS 11 (Clé en main)
Un projet clé en main est un projet qui, une fois réalisé, est immédiatement prêt à être utilisé.

## Slide 51
5- Works breakdown structure (WBS):

## Slide 52
52
6- Estimation du délai:
Nous avons estimé la durée du projet d’environ 1099 jours (logiciel MS Project).

## Slide 53
7- Estimation du coût :
Usage | Prix de 1m² (DA) | Surface (m²) | Prix par étage (DA)
Parking | 15000.00 | 929.7792 | 27893370.00
Commerce | 30000.00 | 812,92 | 19625550.00
Bureau | 35000.00 | 868,16 | 28452200.00
Habitation | 50000.00 | 748,9811 | 37449000.00
Estimation | 492672170.00 |  | 
Usage | Prix de 1m² (DA) | Surface (m²) | Prix par étage (DA)
Parking | 15000.00 |  | 27893370.00
Commerce | 30000.00 | 812,92 | 19625550.00
Bureau | 35000.00 | 868,16 | 28452200.00
Habitation | 50000.00 |  | 37449000.00
Estimation |  |  | 
53

## Slide 54
Les processus de gestion des risque se fait en quatre étape :
Identification
Estimation
Evaluation
Traitement
 | Evénement à risque | Probabilité | Gravité | Criticité | Action à entreprendre
R1 | Chutes des ouvriers. | 3 | 4 | 12 | * Equipements de sécurité (EPI). * Filet de sécurité.
R2 | Glissement du délai par rapport au planning | 3 | 1 | 3 | * travailler des heures supplémentaires avec des motivations.
R3 | Tassement du sol | 3 | 2 | 6 | * partagé le risque avec une assurance (SAA). * système de fondation rigide (radier général).
R4 | séisme | 1 | 3 | 3 | * suivre les exigences du RPA. * partagé le risque avec une assurance (SAA).
Classification des risques présentant dans notre projet :
7- Management des risques:

## Slide 55
Matrice de criticité :
Probabilité d'occurrence | Quasiment certain 5 |  |  |  |  | 
 | Probable 4 |  |  |  |  | 
 | Possible 3 | R2 | R3 |  | R1 | 
 | Peu-probable 2 |  |  |  |  | 
 | Rare 1 |  |  | R4 |  | 
 |  | Limité 1 | Mineur 2 | Modéré 3 | Majeur 4 | Très significatif 5
 |  | Gravité |  |  |  | 
Risque inacceptable
Risque modéré
Risque majeur
Risque acceptable

## Slide 56
56
Étude Thermique
Puisque les dimensions en plan de notre structure dépassent les 25 m (Lx=33,1 m et Ly= 28,4 m) ; ainsi que la chaleur de notre zone Tlemcen dépasse 42 C° en été, le BAEL nous exige de comparer les efforts internes des murs voiles et plancher sous l’effet de température avec celles de dynamiques (séisme).
1- Détermination des profils de température :
On a utiliser les valeurs d’une région proche de Tlemcen (Sidi-Bel-Abbès) :
T max = 42,2 °C et T min = -6,05 °C
 | Tout (T de l’environnement extérieur) |  | Tin (T de l’environnement intérieur) | 
Saison | infrastructure | superstructure | infrastructure | superstructure
Été | 5 | 60,4 | 25 | 25
Hiver | -3 | -6,05 | 20 | 20

## Slide 57
57
On a fait une modélisation par SAP2000 version 14.2.4 d’où on définit les combinaisons thermiques de tel façon on sélectionne tous les éléments qui sont exposés au soleil ( voile, dalle).
Les résultats sont comme cella :
Effet thermique sur la structure
2- Le résultat de calcul :

## Slide 58
Effet thermique de la terrasse accessible
Effet thermique de la terrasse inaccessible

## Slide 59
 |  |  |  | M11 (KN.m) | M22 (KN.m) | M11 (KN.m) | M22 (KN.m)
 | Terrasse accessible | ELU | Appui | 89,217 | 10,758 | 64,529 | -11,854
 |  |  | Travée | -16,276 | 46,007 | 8,408 | 33,276
 | Terrasse inaccessible | ELS | Appui | -4,943 | 3,623 | 4,564 | 2,462
 |  |  | Travée | -18,096 | -6,895 | -13,406 | -5,092
dynamique | Terrasse accessible | accidentel | Appui | 62,138 | 10,262 | 57,981 | 9,841
 |  |  | Travée | -11,925 | 31,962 | -11,362 | -27,146
 | Terrasse inaccessible | ELS’ | Appui | 6,840 | 2,976 | 4,007 | 2,552
 |  |  | Travée | -16,399 | -6,361 | -14,038 | -5,289
Les sollicitations des plancher sous combinaisons « thermique, Dynamique »
thermique
% de différence entre
l’effet thermique et
dynamique pour terrasse
Accessible :
(89,217-62,138)/ 89,217
= 30,35 %

## Slide 60
 |  | Etage 7, 8, 9, 10,11 et 12 |  |  | 
 |  | F11 (KN) | F22 (KN) | M11 (KN.m) | M22 (KN.m)
thermique | V5 = 5,9 m | -1491,2 | -367,84 | -41,887 | -8,377
 | V6 = 5,1 m | -1601,2 | -389,84 | -41,572 | -8,314
 | V7 = 5,1 m | -1772,23 | -324,05 | 26,364 | 5,273
 | V8 = 6,31 m | -1526,13 | -374,83 | -12,389 | -2,477
 | V9 = 5,8 m | -2206,74 | -6001,13 | -12,722 | -2,977
dynamique | V5 = 5,9 m | -484,44 | -96,89 | -19,796 | -3,959
 | V6 = 5,1 m | -477,09 | -95,42 | -22,096 | -4,419
 | V7 = 5,1 m | -651,74 | -130,35 | 14,372 | 2,874
 | V8 = 6,31 m | -593,29 | -118,66 | -5,826 | -1,165
 | V9 = 5,8 m | -1033,48 | -298,14 | -16,029 | -3,966
Les sollicitations des voiles (etage7, 8,9, 10,11 et 12) sous combinaisons
« Thermique, Dynamique »
% de différence entre
l’effet thermique et
dynamique pour V5 :
(41,887-19,796)/ 41,887
= 52,73 %

## Slide 61
3- Interprétation des résultats :
→ Donc, le joint de dilatation est prévu, soit pour éviter la dilatation, soit pour faciliter le coulage de béton, puisque c’est difficile pour les ouvriers de couler 930 m2 dans 1 jour. Dans ce cas, les entreprises utilisent des adjuvants (retardateurs), pour le couler en 2 jours mais ça peut créer une ligne de faiblesse, ce qui provoquera des fissures à long termes.
Il y’a d’autre moyens pour diminuer la dilation des éléments structuraux (plancher, poteaux, poutres et voiles) exposées au soleil, on peut citer les bâtiments écologique ou durable (ils sont connus généralement par les bâtiments verts), qui sont basés sur l’utilisation de la végétation (absorbe la haute chaleur), ainsi que l’isolation par le polystyrène, ou le PVC.

## Slide 62
Ce projet nous a permis d’assimiler les différentes techniques et logiciel de calcul (SAP2000 ; Auto CAD ; MS Project ; MindView) ainsi que la réglementation régissant les principes de conception et de calcul des ouvrages dans le domaine du bâtiment.
Les conclusions auxquelles on a abouti après ce modeste travail sont :
Le séisme en tant que chargement dynamique reste l’une des plus dangereuses actions à considérer dans la conception et du calcul des structures.
Les voiles dans le nouveau code parasismique vérifiant les deux aspects (sécurité et économique).
L’étude managériale de ce projet nous a permis de faire une estimation du coût (493 millions DA) et du délai (36 mois) qui sont resté acceptables en comparaison avec d’autres projets.
La dilatation au niveau des planchers exposés au soleil (5 45 %) et les pourcentages entre les grandeurs thermiques et accidentelles qui dépassent les 37 % nous indique que le joint de dilatation est indispensable pour notre structure.
Conclusion

## Slide 63
Merci pour votre attention