## Slide 2
FACULTE DE TECHNOLOGIE
DEPARTEMENT DE GENIE MECANIQUE
MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
En vue de l’obtention de diplôme : Master
Option : Génie Thermique et Energies Renouvelables
ETUDE ET OPTIMISATION DE LA CONSIMMATION ENERGETIQUE DANS UN HABITAT
Thème
Encadreurs: Mr. ALIANE Khaled
Mr. SARI HASSOUN Zakaria
Présenté par : - BENTAYEB Lakhdar
- LAOUK Abdelhafid
Soutenu le : 26/05/2016
devant le jury composé de :
Mr. ROSTANE Brahim Président
Mr. BENRAMDANE Mohammed Examinateur
Mr. SELADJI Chakib Examinateur

## Slide 3: Plan de Travail
1
Introduction
2
Consommation énergétique en Algérie
3
Equations de bilan thermique dans l’habitat
Description de mur Trombe et cheminée solaire
4
Conclusion
5
6
7
Bilan thermique dans la maison étudiée
Simulation et interprétations des résultats

## Slide 4: Introduction
Le niveau de vie des Algériens depuis quelques années s'est amélioré, cette amélioration se concrétise dans l’évolution des constructions à titre d’exemple les villas. Ce type d’habitat implique une grande consommation d’énergie pour des besoins de chauffage.
L’objectif du présent mémoire consiste à étudier et optimiser la consommation énergétique d’un habitat se trouvant dans le site de Tlemcen.
Notes: Pour ce faire, on a proposé un plan architectural d’un habitat dans le site de Tlemcen, basé sur la norme de la bioclimatique où on a introduit un mur trombe pour le chauffage et une cheminée solaire pour la climatisation. Un bilan thermique sur cette maison a été dressé par la suite;;Pour déterminée l’intérêt de notre système de chauffage et climatisation on a fait une simulation numérique pour les deux systèmes par le code Fluent.

## Slide 5: Consommation énergétique en Algérie
Chart: 
| RESIDENTIEL TERTAIRE | INDUSTRIE | TRANSPORT | AGRICULTURE | AUTRES
Ventes | 34 | 14 | 44 | 2 | 6
Répartition de la consommation finale par secteur d'activité
Chart: 
| Produits Pétrollers | Charbon | Elecricité | Gaz Nature | GPL
Ventes | 48.8 | 0.2 | 12 | 32 | 7.5
Répartition de la consommation finale par type d'énergie

## Slide 6: Consommation énergétique en Algérie
Chart: 
| Gaz naturel | Electricité | GPL | Fuel domestique
Colonne1 | 63 | 17 | 20 | 0.02
Répartition de la Consommation du secteur résidentiel par types d'énergie
Chart: 
| Logements collectifs | Logements individuels
Ventes | 5 | 95
Répartition de la consommation du secteur résidentiel par type de logement
L’énergie dans le résidentiel
Chart: 
| Electricité | Gaz naturel | GPL | Gazoil | Charbon
Ventes | 42 | 38 | 3 | 17 | 1
L’énergie dans le tertiaire
Chart: 
| Administration | bureaux privéx | Hopitaux | commerces | Hotels restaurants | Education | Eclairage public
Ventes | 24 | 14 | 12 | 16 | 3 | 8 | 6
Répartition de la consommation du secteur tertiaire par branche
Répartition de la consommation du secteur tertiaire par types d'énergie

## Slide 7: Utilisation des énergies renouvelables dans l’habitat
Production du chauffage
Production de l’ énergie électrique
Notes: Géothermie : Circuit de captage horizontal ;

## Slide 8: Equations de bilan thermique d’un habitat

## Slide 9: Déperditions totales d’un volume
𝐃𝐢 = (𝐃𝐓) + (𝐃𝐑)
Où :
− (DT)i Représente les déperditions par transmission du volume i.
− (DR)i Représente les déperditions par renouvellement d’air du volume i .

## Slide 10: Déperditions par transmission d’un volume thermique
(𝐃𝐓)𝐢 = (𝐃𝐬) + (𝐃𝐥𝐢) + (𝐃𝐬𝐨𝐥) + (𝐃𝐥𝐧𝐜)
Où :
- (Ds)i Représente les déperditions surfaciques à travers les parties courantes des parois en contact avec l’extérieur.
- (Dli )i Représente les déperditions à travers les liaisons.
- (Dsol )i Représente les déperditions à travers les parois en contact avec le sol.
- (Dlnc )i Représente les déperditions à travers les parois en contact avec les locaux non chauffés.
Notes: Est calculé par la relation suivante:

## Slide 11: Déperditions surfaciques par transmission à travers les parois
𝐃𝐬 = 𝐊 𝐱 𝐀
Où :
- K en [W/m2°C] est le coefficient de transmission surfacique (appelé aussi conductance).
- A en (m2) est la surface intérieure de la paroi.

## Slide 12: Coefficient d’échange global K des parois opaques
Où :
- R représente la somme des résistances thermiques des différentes couches de matériaux constituant la paroi
Représente la somme des coefficients d’échange superficiel

## Slide 13: Calcul des déperditions par renouvellement d’air
- 0.34 en (Wh/m3. °C) est la chaleur volumique de l’air.
- QV en (m3/h) en est le débit spécifique de ventilation.
- QS en (m3/h) est le débit spécifique supplémentaire par infiltration dues au vent.
Notes: Est donnée par la relation suivante

## Slide 14: Calcule des Apports interne
Les apports par les occupants sont:
Qp = Cp × P × hp × NJC ± 1/1000
Cp : Chaleur dégagée par occupant (W/occupant)
P : Nombre d’occupant
hp : Présence par jour (h/jour)
NJC : Nombre de jours chauffés (jours/moi)
La chaleur apportée par les équipements électriques est donnée par l’expression suivante:
Qe = Ee × fe × NJC/365 ± 1/1000
hp : Présence par jour (h/jour)
NJC : Nombre de jours chauffés (jours/an)
Ee : Consommation d’électricité (kWh/ m² an)
fe : Facteur de réduction.
Notes: Est donnée par la relation suivante

## Slide 15: Calcules apports solaire
Avec:
As : apport solaire [kw/moi]
I : irradiation global [kw/ m²]
Nj : nombre de jour pour chaque moi
: durée d’ensoleillement pour chaque jour de moi
: surface sud équivalente [m²]
Sse =∑(A FtsFeC1)
A : surface de paroi m²
Fts : facteur de transmission de la paroi considérée ,on pris la valeur de 0.6 pour double vitrage
Fe : facteur d’ensoleillement, qui traduit la réduction d’énergie solaire reçue par une paroi du fait de masque
C1 : coefficient d’orientation et d’inclinaison de la paroi considérée (égal a 1 pour un paroi vertical sud) ,les valeur pour chaque façade sont mentionnée sur le tableau sous dessous

## Slide 16: Calcule des besoins bruts
B = G .Vh .∆T .24 .Nj. /1000
B : besoin thermique mensuelle [kw/moi ]
G : coefficient global de déperdition
Vh : volume habitable
∆T : défende de température entre l'intérieur et l'extérieur
Nj : nombre du jour pour chaque moi
Notes: Est donnée par la relation suivante

## Slide 17: Calcul des besoins nets mensuels de la maison
On utilise les formules :
B net = B + …pour période froide
B net = B - …pour la période chaude

## Slide 18: Description de mur trombe et cheminee solaire
Notes: Bibliothèque universitaire de Versaille ; département des Yvelines ,région ile de France

## Slide 19: Fonctionnement de mur Trombe en hiver

## Slide 20: Fonctionnement de mur Trombe pendant l'été

## Slide 21: Principe de ventilation d'une construction munie d'une cheminée solaire
Notes: La circulation de l’air procure une sensation de confort chez les personnes via les mécanismes de convention et d’évaporation à la surface du corps. Les limites pour le confort sont une température de 26°C pour une vitesse d’air de 0.25 m/s (27.7°C pour une vitesse de 0.8 m/s et 29.4°C pour un écoulement d’air à 1 m/s).

## Slide 22: Bilan thermique de la maison etudier

## Slide 23
Caractéristique de la ville de Tlemcen

## Slide 24: Méthodologie de travail
Simulation numérique
Recherche architecturale
Réalisation du plan
Calcul de bilan thermique

## Slide 25
Recherche Architecturale
Schéma de distribution des pièces
Légendes:
Zones tampons
Zones jours
Zones nuits
Cuisine
Chambre 2
Salon
Garage
WC
Chambre 1
Douche
Séjour
Chambre 3
Jardin
Sas
d’ entrée
Mur Trombe
Notes: L’architecture et la disposition de la maison lui permettent de mieux capter le rayonnement solaire puisque les pièces à vivre sont orientées au sud et les chambres sont situées vers l’est. Ce principe de l’architecture bioclimatique est exigé pour la conception écologique.
L’architecture de la maison est bien développée pour adapter au système de chauffage et climatisation par mur de trombe et cheminée solaire et aussi respect les normes de l’architecture bioclimatique.

## Slide 26
Réalisation du plan sur ordinateur
Notes: On a réalisé notre plan architectural avec AutoCAD pour le 2D et ARCHICAD pour le 3D.

## Slide 27
Plan architecturale
Sur AutoCAD
Jardin

## Slide 28
Modélisations sur ARCHICAD
La maison étudiée en 3D (vue de nord)
La maison étudiée en 3D (vue de sud-est)

## Slide 29: Description des matériaux de construction
 | Composition | Epaisseur [m] | U [W/m2.K]
Mur extérieur | BTS Polystyrène BTS | 0.14 0.09 0.29 | 0.36
Plancher Bas | Béton lourd Polystyrène expansé Béton lourd Montier + sable Carrelage | 0.05 0.06 0.15 0.03 0.02 | 0.54
Plancher haut | Couche de mortier Polystyrène expansé Béton lourd Voutain en plâtre | 0.03 0.16 0.08 0.04 | 0.23
Mur en vitrage | Triple vitrage | 0.044 | 0.7
Mur Trombe | Mur extérieur Peinture noir Lame d’air Double vitrage | 0.52 - 0.12 0.02 | 0.27
Fenêtre | Double vitrage | 0.02 | 1.1
Porte |  |  | 2

## Slide 30: Calcules des déperditions par transmissions
Déperdition |  | Mur ext | triple vitragee | Mur trombe | Fenetre | Porte | Plancher bas | Plancher haute | Total deperdition
Coefficient u(w/m².k) |  | 0.36 | 0.7 | 0.27 | 1.1 | 2 | 0.54 | 0.23 | 
Séjour | S | 16.13 | 3.68 | 11.2 | 4.48 | 3.08 | 54.45 | 54.45 | 147.47
 | S*u | 5.8068 | 2.576 | 3.024 | 4.928 | 6.16 | 29.403 | 12.5235 | 64.4213
Salon | S | 25.43 | 0 | 11.2 | 5.76 | 0 | 30.56 | 30.56 | 103.51
 | S*u | 9.1548 | 0 | 3.024 | 6.336 | 0 | 16.5024 | 7.0288 | 42.046
Cuisine | S | 36.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 21 | 21 | 82.2
 | S*u | 13.104 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 11.34 | 4.83 | 33.454
Chambre 1 | S | 19.1 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 14 | 14 | 49.02
 | S*u | 6.876 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 7.56 | 3.22 | 19.768
chambre 2 | S | 8.4 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 12 | 12 | 34.32
 | S*u | 3.024 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 6.48 | 2.76 | 14.376
chambre 3 | S | 19.7 | 0 | 8.4 | 5.12 | 0 | 24 | 24 | 81.22
 | S*u | 7.092 | 0 | 2.268 | 5.632 | 0 | 12.96 | 5.52 | 33.472
sdb | S | 8.1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 7.8 | 7.8 | 24.02
 | S*u | 2.916 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 4.212 | 1.794 | 9.274
 |  |  |  |  |  |  |  |  | dep tot
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.8113
surface tot habitable , Sh= | 163.81 | M² |  |  |  |  |  |  | 
volume tot habitable ,Vh= | 458.668 | M3 |  |  |  |  |  | 216.8113 | (w/°c)
coef de deperdition par transmition | Dt = | 0.47269768 | (w/m3 °c) |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: Calcule des déperditions par renouvellement d’air
𝐃𝐑 = 𝟎. 𝟑𝟒 *Qv = 0.34 *𝝉*V/V
On prend : 𝝉 =1 avec V =459
Donc :
Dr= 0.34 (w/m3 °c)

## Slide 32: Le coefficient des déperditions volumique total
La coefficient des déperditions volumique total est
G=Dt +Dr
G=0.473+0.34
G=0.813 (w/m3 °c)

## Slide 33: Apports interne
Mois | apport des ocuppant | apport electrique | somme apport intern
janvier | 348.19 | 63.86 | 412.05
fevrier | 314.49 | 57.68 | 372.17
Mars | 348.19 | 63.86 | 412.05
Avril | 336.96 | 61.8 | 398.76
Mai | 348.19 | 63.86 | 412.05
Juin | 336.96 | 61.8 | 398.76
Juillet | 348.19 | 63.86 | 412.05
Aout | 348.19 | 63.86 | 412.05
Septebre | 336.96 | 61.8 | 398.76
Octobre | 348.19 | 63.86 | 412.05
novembre | 336.96 | 61.8 | 398.76
decembre | 348.19 | 63.86 | 412.05

## Slide 34: Calcules apports solaire
Calcule de surface sud équivalente
Face | Surface fenetre | Surface vitrage | fts | fe | C1 | Sse
Nord | 9.12 | 7.296 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.87552
Est | 3.84 | 3.072 | 0.6 | 1 | 0.55 | 1.01376
Sud | 9.6 | 7.68 | 0.6 | 1 | 1 | 4.608
Oust | 0.32 | 0.256 | 0.6 | 1 | 0.55 | 0.08448
 |  |  |  |  | Sse total | 6.58176

## Slide 35: Calcule des apports solaires nets
Mois | Nbre Jours | Durée d’ensoleillement | radiation [w/m²] | Radiation [kw/m² moi] | Apports solaire [kw/moi] | Apports solaire net [kw/moi ]
Janvier | 31 | 6 | 109 | 31.654 | 208.28332 | 208.28332
Fevrier | 28 | 5.5 | 137 | 28.7535 | 189.19803 | 189.19803
Mars | 31 | 7 | 199 | 32.393 | 213.14594 | 213.14594
Avril | 30 | 7.5 | 229 | 31.7175 | 208.70115 | 208.70115
Mai | 31 | 9 | 281 | 33.529 | 220.62082 | 220.62082
Juin | 30 | 9.5 | 301 | 32.8595 | 216.21551 | 0
Juillet | 31 | 10 | 301 | 34.01 | 223.7858 | 0
Aout | 31 | 9.5 | 273 | 33.5935 | 221.04523 | 0
Septebre | 30 | 8 | 221 | 31.768 | 209.03344 | 0
Octobre | 31 | 7.5 | 165 | 32.2375 | 212.12275 | 212.12275
Novembre | 30 | 6.5 | 117 | 30.7605 | 202.40409 | 202.40409
Decembre | 31 | 5.5 | 94 | 31.517 | 207.38186 | 207.38186
Notes: Et pour le but d’élimination des apports solaire pour la période d’été, On utilise
des stores isolant et réfléchissants, et donc on estime que les apports solaire pour l’été est nulle.

## Slide 36: Calcule des besoins bruts
Mois | Nbre de jours | Temperature de consigne | Tempurature moyen ambiante | ∆t | Besoin (kw/moi)
janvier | 31 | 20 | 10.43 | 9.57 | 2656.97889
fevrier | 28 | 20 | 12.01 | 7.99 | 2003.63811
Mars | 31 | 20 | 13.9 | 6.1 | 1693.58111
Avril | 30 | 20 | 15.2 | 4.8 | 1289.66515
Mai | 31 | 20 | 17.89 | 2.11 | 585.812483
Juin | 30 | 20 | 22.11 | 2.11 | 566.915306
Juillet | 31 | 20 | 24.46 | 4.46 | 1238.25767
Aout | 31 | 20 | 24.19 | 4.19 | 1163.29588
Septebre | 30 | 20 | 22.38 | 2.38 | 639.458971
Octobre | 31 | 20 | 18.5 | 1.5 | 416.454372
novembre | 30 | 20 | 15.56 | 4.44 | 1192.94027
decembre | 31 | 20 | 12.95 | 7.05 | 1957.33555
Total |  |  |  |  | 15404.3338

## Slide 37: Calcul des besoins nets mensuels de la maison
Mois | somme apport intern [kw/moi] | Apports solaire net [kw/moi ] | somme des apports [kw/moi] | Besoin [kw/moi] | Besoin net [kw/moi] | Besoin net reel [kw/moi] | 
Janvier | 412.05 | 208.28332 | 620.33332 | 2656.97889 | 2036.64557 | 2036.64557 | 
Fevrier | 372.17 | 189.19803 | 561.36803 | 2003.63811 | 1442.27008 | 1442.27008 | 
Mars | 412.05 | 213.14594 | 625.19594 | 1693.58111 | 1068.38517 | 1068.38517 | 
Avril | 398.76 | 208.70115 | 607.46115 | 1289.66515 | 682.204002 | 682.204002 | 
Mai | 412.05 | 220.62082 | 632.67082 | 585.812483 | -46.8583367 | 0 | 
Juin | 398.76 | 0 | 398.76 | 566.915306 | 965.675306 | 965.675306 | 
Juillet | 412.05 | 0 | 412.05 | 1238.25767 | 1650.30767 | 1650.30767 | 
Aout | 412.05 | 0 | 412.05 | 1163.29588 | 1575.34588 | 1575.34588 | 
Septebre | 398.76 | 0 | 398.76 | 639.458971 | 1038.21897 | 1038.21897 | 
Octobre | 412.05 | 212.12275 | 624.17275 | 416.454372 | -207.71837 | 0 | 
Novembre | 398.76 | 202.40409 | 601.16409 | 1192.94027 | 591.776176 | 591.776176 | 
Decembre | 412.05 | 207.38186 | 619.43186 | 1957.33555 | 1337.90369 | 1337.90369 | 
Total |  |  |  | 15404.3338 | 15404.3338 | 15404.3338 | 
Notes: On remarque que pour les deux mois de mai et octobre le besoin net est négative
Cela signifier que la somme des apports est supérieur que le besoin brut .
Comme solution pour ce problème on peut éliminer l’excès d’apports de l’apport solaire .

## Slide 38: simulation du mur trombe et de la cheminée solaire
Notes: L’étude du mure trombe et de la cheminée solaire sera faite par le moyen de la simulation numérique se basant sur le solveur Fluent pour étudier qualitativement l’aspect dynamique et thermique du mur trombe et de la cheminée solaire,

## Slide 39: Simulation et interprétation des résultats
Pour mur Trombe :
Notre but dans cette étude est de répondre sur la question suivant :
A ce que le mur trombe est une solution pour le chauffage d’une maison individuelle au site de Tlemcen ?
Pour ce but là on a choisi de divisé notre étude sur deux partie pour mieux détaillé notre étude :
1/ le mur trombe
2/la salle

## Slide 40
a/ le mur porteur (BTS) :L1 =52 cm
b/ le canal d air chaud = L2 = 12 cm
c) la vitre: L3=6 mm.
d) l’entrée de l’air froid: h3=15 cm;
e) la sortie de l’air chaud: h1=15cm;
f) la hauteur du mur : h2=2.65m ;
g) la hauteur du vitre : H=2.8 m.
Géométrie du mur trombe
La géométrie étudiée
mat | Epaisseur (m) | Conductivité thermique(w/m k) | Mass volumique (kg/m3) | Chaleur massique (J/kg K)
Mur (BTS) | 0.52 | 0.045 | 2000 | 1300
L’air | 12 | 0.024 | 0.024 | 1006.43
Vitre | 0.06 | 1.3 | 2500 | 1500
Simulation et interprétation des résultats

## Slide 41: Simulation et interprétation des résultats
Géométrie de la salle
a) la longueur de la salle : L4 = 4 m ;
b) la sortie de l’air froid : h3=15 cm ;
c) l’entrée de l’air chaud : h1=15cm ;
d) la hauteur de la salle : H=2.8 m.

## Slide 42: Simulation et interprétation des résultats
Les condition aux limites :
Pour le mur trombe :
entrée : T=293 k
V= (vitesse de cas)
Sortie : T =300 k
Prelative = 0 Pa
Paroi : T = 293
Vitrage extérieur : (Q = flux de cas )
Pour la salle :
Paroi : T =288 k
Sortie : p= 0 pa
T = 293 k
Entrée : V = vitesse de cas
T = température de sortie de cheminée
( a partir de conteur de température du résultat obtenu par simulation ) sont présenté au tableau :

## Slide 43: Les cas étudier
Q V | 50 | 100 | 150
0.1 | 1er cas | 2eme cas | 3eme cas
0.5 | 4eme cas | 5eme cas | 6eme cas
1 | 7eme cas | 8eme cas | 9eme cas
Notes: De nombreux résultats sont obtenu en faisant varie la quantité de flux de chaleur et la vitesse
on a choisis 3 flux pour 3 vitesse diffèrent :
les flux sont : 50 – 100 – 150 [w/m²]
et les vitesse sont : 0.1 – 0.5 – 1 [m/s]

## Slide 44: Simulation et interprétation des résultats
1 er cas : Q= 50 et V =0.1
Champ de vitesse :
conteur du vecteur vitesse
Notes: On constate que la vitesse augmente dans la lame d’air pour le mur trombe a cause de flux solaire et on remarque une diminution au niveau de la sortie pour attendre presque la même valeur d’entrée de mur trombe.
Pour la salle, on constate une vitesse nulle a l’intérieur de salle sauf les zones en contact avec les parois,

## Slide 45: Simulation et interprétation des résultats
le conteur de vitesse longitudinale et transversale
Notes: La vitesse prend sa valeur maximal au niveau de la sortie de mur trombe et l’entrée de la salle, et la vitesse et uniforme pour tout la salle.
5rt6 représentent la vitesse transversale On constate une augmentation au niveau de la lame d’air de mur trombe, et vitesse uniforme au niveau de la salle avec une vitesse minimale sur la zone en contact avec le mur trombe au niveau de la salle.

## Slide 46: Simulation et interprétation des résultats
conteur des lignes de courant
Notes: On constate une augmentation de valeur de ligne de courant longitudinalement.

## Slide 47: Simulation et interprétation des résultats
Champs de température
Notes: mur trombe .On constate un augmentation de température de bas vers haut au niveau de la lame d’air pour prendre sa valeur maximale au niveau de la sortie
La figure 5 représente le conteur de température au niveau de la salle.
On constate une diminution de température de l’entrée vers la fin de la salle avec une valeur moyenne de température dans la salle de 293 k

## Slide 48: Simulation et interprétation des résultats
Champs de turbulence
le conteur de l’énergie cinétique turbulente, les lignes de K
Notes: On constate une valeur maximale au niveau de l’entrée et une valeur uniforme pour les autres zones pour le mur trombe et la salle.

## Slide 49: Simulation et interprétation des résultats
L’intensité de la turbulence
Notes: On constate une valeur maximale au niveau de l’entrée et une valeur minimale sur la zone en contact avec les parois.

## Slide 50: Simulation et interprétation des résultats
le taux de dissipation epsilon
Notes: On remarque que Le taux de est uniforme et prendre sa valeur maximal a l’entrée

## Slide 51: Interprétation pour la simulation de mur trombe
Quand la vitesse d’entrée reste constant l’augmentation de flux n’influ pas sur les champs de vitesse et de turbulence ,donc influe seulement sur le champs de température et donc la température augmente.
Aussi , si le flux reste constant et le vitesse augment les valeur des deux champs vitesse et turbulence augment aussi ,au contraire les valeur de champs de température diminue.
A la fin de cette simulation pour le mur trombe et la salle ,on constat que la température moyenne de la salle pour les 9 cas reste toujours a l’environ de 293k donc la température est confortable .

## Slide 52: Présentation de géométrie de cheminée solaire
La salle contient une fenêtre de dimensionnement (1,6 1,2) m2.
Pour étudier notre problème on a fait varier la vitesse en fonction de flux
Les vitesses sont : 0.1 ; 0.5 ; 1 m/s
Les flux sont : 300 ; 400.
Notes: la géométrie étudiée avec toutes les mesures de cheminée solaire, donc on profit de mur trombe pour chauffe la lame d’air et on a ajouté un partie incliné avec le comble.

## Slide 53: Les cas étudier
Q V | 50 | 100 | 150
0.1 | 1er cas | 2eme cas | 3eme cas
0.5 | 4eme cas | 5eme cas | 6eme cas
1 | 7eme cas | 8eme cas | 9eme cas

## Slide 54: Simulation et interprétation des résultats
1 er cas (v= 0.1 m/s ; Q = 300 w/m² )
Champs de vitesse
le conteur de vecteur vitesse
Notes: Les valeurs maximal situe au niveau de la zone de l’inclinaison de cheminée et aussi de coin entre le plancher haut et le mur trombe

## Slide 55: Simulation et interprétation des résultats
le conteur de vitesse longitudinale
Notes: Une valeur maximale au niveau de la zone inclinée de cheminée et les valeurs minimale pour les zones en contact avec les deux planchers
Une vitesse presque uniforme pour la salle

## Slide 56: Simulation et interprétation des résultats
le conteur de vitesse transversale
Notes: Une valeur presque uniforme pour la salle et maximal au niveau de la lame d’air de cheminée solaire

## Slide 57: Simulation et interprétation des résultats
le conteur des lignes de courant
Notes: On remarque deux zones contradictoires au niveau de la salle , la 1er a l'entrée avec valeur minimal et la deuxième au-dessous de la 1er zone avec valeurs maximales

## Slide 58: Simulation et interprétation des résultats
Champs de température
Notes: On constate une température uniforme au niveau de la salle La température prend sa valeur maximale au niveau de la partie inclinée de cheminée solaire.

## Slide 59: Simulation et interprétation des résultats
le conteur de l’énergie cinétique turbulente, les lignes de k
Notes: La turbulence est uniforme pour la salle avec des valeurs minimale

## Slide 60: Simulation et interprétation des résultats
le conteur de l’intensité de turbulence
Notes: Les valeurs maximales pour la zone d’entrée et la zone la zone ci-dessus de la zone d’entrée

## Slide 61: Simulation et interprétation des résultats
Le conteur de taux d’dissipation epsilon, les lignes d’epsilon
Notes: Le taux d’dissipation epsilon est presque uniforme pour tout la salle avec des valeurs minimales.

## Slide 62
On constate que ,quand la vitesse reste constante le champ de vitesse et de turbulence aussi reste constant malgré que le flux augment et quand le flux augment la valeur maximal de température augment et reste presque constant au niveau de la salle
Quand la vitesse augment les valeurs de champs de vitesse et de turbulence aussi augment ,mais la valeur maximal de température diminue .
Et on remarque une faible augmentation de la température dans la salle.
Interprétation pour la simulation de la cheminée solaire

## Slide 63: Conclusion
Dans le cadre de notre but on a choisi un plan architecturale d’une maison située dans le site de Tlemcen en suivent les normes de l’architecture bioclimatique toute en intégrant un mur trombe pour le chauffage et une cheminée solaire pour la climatisation.
D’une manière générale, l’étude nous a montré que l’isolation thermique est indispensable dans la construction de l’habitat pour que cette dernière soit confortable. L’étude montre aussi que le mur trombe est une solution efficace pour le chauffage de la maison, et que la cheminée solaire est une solution moins efficace pour la climatisation surtout si la température à l’extérieur est très élevée.
Comme perspective on peut combinée la cheminée solaire avec un autre système qui nous permet d’obtenir une température d’entrée de la salle acceptable. Le puits canadien comme exemple .

## Slide 64
Merci de votre attention